LED Einlegeleuchte GPLG30/84

Beschreibung

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-625x625

SMD LED Technologie 30W 4000 Lumen

4 einzeln austauschbare LED Module

mit spezieller Struktur für UGR<16

Entblendungsklasse UGR<16 - ermöglicht den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze

die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für BAP-Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen geeignet

Leuchten-Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß RAL9003

Leuchten Maß ohne Treiber 620 x 620 x 20 mm

Farbwiedergabe CRI RA>80

Abstrahlwinkel 110 °

Lichtfarbe 4000K neutralweiß

Schutzart IP20 (Raumseitig)

elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber

> 130 lm / W

Mittlere Lebensdauer: > 50.000h

dimmbarer elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, flackerfrei

Optionen:

- mit Aufbaurahmen RAL9003 (Artikel GP6262)

- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

- mit 4 Stk. 3m Aufhängungsseile (Artikel GP-Seile)

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät (Artikel LEDPG-Dimm)

Fabrikat:	Galaxy Lichttechnik

Typ		GPLG30/84 oder gleichwertig