LED Einlegeleuchte TWP36120

Beschreibung

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-120x30

SMD LED Technologie 36W 3500 Lumen

mit spezieller Microprismenstruktur für UGR<19

Entblendungsklasse UGR<19 - ermöglicht den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze

die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für BAP-Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen 4x14 / 18W geeignet

LGP aus PMMA

Leuchten-Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß

Leuchten Maß ohne Treiber 1200 x 300 x 11 mm

Farbwiedergabe CRI RA>80

Abstrahlwinkel 110 °

Lichtfarbe einstellbar 3000-5700K

Schutzart IP20 (Raumseitig)

elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber

Produktlebensdauer: 50.000h

dimmbarer elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, flackerfrei

Optionen:

- mit Aufbaurahmen (Typ 42-Rahmen)

- Helvar DALI Power Supply 407 64mA (komplett DALI-Paket inkl. Bedienpanel). Bis zu 12 LED-Panels können mit einem Bedienpanel gesteuert werden. Vier Bedienpanels zur Auswahl:

        - PS & Bedienpanel Glas, Schwarz (Typ 192GB)

        - PS & Bedienpanel Glas, weiß (Typ 192GW)

        - PS & Bedienpanel Kunststoff, Schwarz (Typ 192PB)

        - PS & Bedienpanel Kunststoff, Schwarz (Typ 192PW)

Fabrikat:	Galaxy Lichttechnik

Typ		TWP36120 oder gleichwertig